## Slide 1: Особенности спутниковых систем SDH

## Slide 2
Технология SONET/SDH очень экономично решает задачу мультиплексирования и коммутации потоков различной скорости, поэтому сегодня она, несмотря на невозможность динамического перераспределения пропускной способности между абонентскими каналами, является наиболее распространенной технологией создания первичных сетей.

## Slide 4
Технология SONET/SDH не ограничивается использованием только ВОК в качестве среды передачи. В последнее время для организации радиорелейных линейных сетей SONET/SDH широкое распространение получило использование не только радиоканалов, но и спутниковых каналов для передачи специально сформированных спутниковых модулей

## Slide 5
Структурные схемы мультиплексных секций радиорелейных (РРЛ) и спутниковых линейных систем связи, реализующих топологию "точка-точка" и использующих технологию SDH для передачи сигнала, приведены на рисунке. Эти секции могут быть использованы как цифровые секции, связывающие, например, две транспортные сети SDH или два сегмента такой сети.

## Slide 7
Наличие двух типов интерфейсов: приборного (RREI) и эфирного (RRAI). Аналогично спутниковая MS (SS) отличается от волоконно-оптической тем, что вместо окончаний OLT используются линейные окончания LT, вместо регенераторов OR - спутниковые регенераторные терминалы SRT, а взаимодействие между SRT осуществляется через спутниковые эфирные интерфейсы SAI, а не интерфейсы OLI. Характерным также является наличие двух типов интерфейсов: приборного (SEI), совпадающего (для ВОК) с OLI, и эфирного (SA1).

## Slide 8
OS - интраофисная секция - интерфейсная секция, которая в общем случае эквивалентна интерфейсу G.703; NNI- интерфейс сетевого узла - физический интерфейс между любыми сетевыми SDH узлами, может быть ассоциирован с IOS; NNRP - эталонная точка сетевого узла - эталонная точка между окончанием MS и модельной функцией связи с виртуальным контейнером верхнего уровня HOVC или точка между двумя непосредственно связанными MS.

## Slide 9
В отличие от радиорелейных линий, уже использующих STM-1 с начале 90-х годов, спутниковые сегменты сетей SDH стали эксплуатироваться относительно недавно, учитывая, что первые варианты стандартов [126, 378], касающихся созданию спутниковых сегментов сетей SDH, появились в 1994-95 гг.

## Slide 10
Основным препятствием для передачи широкополосного сигнала STM-1 через спутник является то, что стандартная ширина полосы спутниковых транспондеров составляет 36 и 72 МГц. Она не позволяет передавать (даже при использовании современных спутниковых модемов с квадратурной модуляцией, например, 16QAM) не только сигналы SDH STM-1, но и PDH E4 (несмотря на формальную возможность его передачи при использовании модуляции 16QAM, позволяющий примерно в 2 раза сжать требуемую полосу частот передачи). На практике до недавнего времени ограничивались передачей сигналов PDH ЕЗ через транспондер 36 МГц, или ТЗ через транспондер 72 МГц

## Slide 11
Основной частью спутниковой сети SDH является спутниковая цифровая, секция MS, представленная на рисунке двумя (левой и правой) секциями SS, ограниченными спутниковыми регенераторными терминалами SRT, между которыми расположен собственно спутниковый сегмент.

## Slide 12
При реализации спутниковой сети SDH (в отличие от радиорелейной) сталкиваются с некоторыми характерными проблемами. Так, общей проблемой является проблема синхронизации. Синхронизация нарушается не только из-за увеличенного дрожания и дрейфа фазы на спутниковом тракте, но и из-за наличия эффекта Доплера, полное устранение которого возможно только в том случае, если имеется возможность выделения вызванных им изменений из общего дрейфа синхросигнала. Другая проблема связана с передачей заголовков SOH, если используются спец. модули